## Slide 1
12. Каково напряжение на участке цепи сопротивлением 800 кОм при силе тока 4 мА? Ответ выразите в кВ с точностью до десятых..
А
V
?В
4мА
800 кОм
U=IR
U=800×103×4×10-3
1. 200В 2. 200мВ 3. 3,20 кВ 4. 32кВ 5. 5мкВ

## Slide 2
I(А)
U(В)
330
11
?
К вопросу №10
2
1
10. По графику определите сопротивление первого и примерное значение второго
(Выберите правильное высказывание)
1. 33 Ом у первого и примерно 11 Ом у второго;
2. 3630 Ом у первого и примерно 1230 Ом у второго;
3. 30 Ом у первого и примерно 10 Ом у второго;
4. 33 Ом у первого и примерно 99 Ом у второго;
R=
U
I
R=
330
11

## Slide 3
11. Из формулы выразить S.
(Выберите правильное выражение)
.
3.
2.
1.
4.
5.
R
=

L
S
S
S
R
R
Домножим обе части уравнения на S
Разделим обе части уравнения на R
Разделим числитель и знаменатель на R и S

## Slide 4
12. Найдите сопротивление проводника, если 1мм2, 0,5м, 1,1 Ом×мм2/м
(запишите численное значение)
R=
1,1×0,5
1
0,55 Ом

## Slide 5
Физика от физика, стр. 21
Физика 8
Темы №6-12
Электрические
явления
зачёт №2
U
I=
R

## Slide 6
1 | Два рода электричества. | Взаимодействие зарядов.
2 | Работа электроскопа. | Электрическое поле.
3 | Докажите делимость эл. заряда. | Опишите строение атома.
4 | Прводники | Изоляторы.
5 | Электрический ток. | Направление эл. тока.
6 | Источники тока. | Потребители.
7 | Ток в металлах | Ток в электролитах.
8 | Действия электрического тока. | Условия существование эл. тока.
9 | Сила тока. | Напряжение.
10 | Включение амперметра. | Включение вольтметра в цепь.
11 | 1ампер -? | 1 вольт -?
12 | Сопротивление | Закон Ома.
13 | Каков механизм сопротивления? | Как сопротивление зависит от параметров проводника?
14 | Реостат. | 1 Ом
15 | Заряд ядра 5, сколько протонов и электронов в атоме? | В ядре 8 протонов и 7 нейтронов. Сколько электронов в атоме?
16 | R=2, U = 6, I -? | I = 3 U = 6 R -?

## Slide 7
Сила – действие другого тела, в Ньютонах.
9. «Сила» тока ( I ) – величина, характеризующая интенсивность действия электрического тока, численно равное заряду, прошедшему за 1 с.
1 ампер – сила тока, текущая по двум проводникам длиной 1м на расстоянии 1м если их сила магнитного взаимодействия 2×10-7Н.
Сила тока измеряется амперметром, который включается последовательно.
1 вольт – напряжение, при котором поле совершает работу в 1 джоуль при перемещении заряда в 1 Кл.
Напряжение измеряется вольтметром, который включается параллельно нагрузке.
10. Напряжение (U) – СФ величина, характеризующая работу электрического поля по перемещению единичного заряда.

## Slide 8
Ср-КР-2. стр.11
Физика 8
Темы №6-12
Электрические
явления
U
I=
R
С.Р. №2

## Slide 9
ПРЗ 1. Определить сопротивление участка реостата в цепи, изображенной на рисунке . |  | 
U
I
R=
2А
R=
12В
R= 6Ом
стр.11
U=12В
R=?
I=2А
Из з-на Ома
Ответ: сопротивление данного участка 6Ом

## Slide 10
11-1. Чему равно сопротивление 100м медного провода сечением 2мм2? |  | 
R=
0,017·100м
2 мм2
R=
L
S
R= 0,85Ом
стр.11
=0,017
L=100м
S=2мм2
R=?
Ом
мм2
м
11-1
Ответ: сопротивление этого провода 0,85Ом

## Slide 11
=0,028
Ом
мм2
м
L=2×200000м
S=150мм2
А
V
?В
150А
74,7 Ом
U=
I R
U=?
R=
L
S
R=
0,028×400000
150мм2
U=
150А×74,7Ом=
11,2кВ
Ответ: падение напряжения на этой линии составит 11,2кВ.
11-2. Линия электропередачи имеет длину 200 км, площадь сечения алюминиевой токоведущей жилы 100 мм2, сила тока в ней 150 А. Определите падение напряжения на линии. /стр.
I=150А
11,2кВ

## Slide 12
2. Какое сопротивление имеет реостат, изготовленный из нихромовой проволоки площадью сечения 0,8 мм2 и длиной 5 м?
=1,1
Ом
мм2
м
L=5м
S=0,8мм2
R=?
А
V
R=
L
S
R=
1,1×5м
0,8мм2

## Slide 13
3. Найти напряжение на концах участка цепи, если этот участок состоит из алюминиевого провода сечением 10 мм2 и длиною 0,5 км, а по нему идет ток 50 А. 4. Определить длину никелиновой проволоки сечением 0,1 мм2, из которой изготовлена спираль электрической плитки, рассчитанной на напряжение 220 В и силу тока 0,4 А.
5.Определить силу тока, проходящего по стальному проводу длиной 100 м и сечением 0,3 мм2 , при напряжении 220 В. 6. Электрический фонарь, требующий для горения 40 В при токе 10 А, включается в сеть напряжением 110 В. Определить длину никелиновой проволоки, пошедшей на изготовление реостата, включенного как дополнительное сопротивление. Сечение провода 2 мм2.

## Slide 14: Домашнее задание.
Зачёт№2,ср-2
Гр6
1336 1335 1334 1333 1332 1311*

## Slide 15
притягивает мелкие..
Электрическое
поле
палочки
Электрическое
поле
шарика
Электрическое
поле
облака
+++++++++

## Slide 16
ТОК. НАПРЯЖЕНИЕ. СОПРОТИВЛЕНИЕ 3 ВАРИАНТ СР 8-2 |  | ТОК. НАПРЯЖЕНИЕ. СОПРОТИВЛЕНИЕ 4 ВАРИАНТ СР 8 - 2
1. Какой ток протекает через реостат сопротивлением 600 Ом при напряжении 120 В? 2. Какое сопротивление имеет реостат, изготовленный из нихромовой проволоки площадью сечения 0,8 мм2 и длиной 5 м? |  | 1. Какой ток протекает через реостат сопротивлением 800 Ом при напряжении 160 В? 2. Определить удельное сопротивление проводника, если его длина 1,2 м, площадь поперечного сечения 0,4 мм2, а сопротивление 1,2 Ом.
3. Определить сопротивление серебряной проволоки длиной 150 см, если сечение проволоки 0,1 мм2. Каково напряжение на кон­цах этой проволоки, если по ней течет ток 1,5 А? 4. По проводнику длиной 12 м и сечением 0,1 мм2, находящемуся под напряжением 220 В, протекает ток 4 А. Определить удельное сопротивление проводника. |  | 3. Найти напряжение на концах участка цепи, если этот участок состоит из алюминиевого провода сечением 14 мм2 и длиною 1 км, а по нему идет ток 15 А. 4. Определить длину никелиновой проволоки сечением 0,1 мм2, из которой изготовлена спираль электрической плитки, рассчитанной на напряжение 220 В и силу тока 4 А.
5.Нагревательный элемент электропанели для прогрева мерзлого грунта сделан из нихромовой проволоки диаметром 0,80 мм, длиной 35 м и рассчитан на напряжение 220 В. Определите силу тока при работе нагревательного элемента. 6. Длина провода, подводящего ток к потребителю, равна 60 м. Ка­кое сечение должен иметь медный провод, если при силе протекаю­щего по нему тока 160 А падение напряжения составляет 8 В? |  | 5.Определить силу тока, проходящего по стальному проводу длиной 200 м и сечением 0,3 мм2, при напряжении 120 В. 6. Электрический фонарь, требующий для горения 40В при токе 10 А, включается в сеть напряжением 110 В. Определить длину никелиновой проволоки, пошедшей на изготовление реостата, вклю­ченного как дополнительное сопротивление. Сечение провода 2 мм2.

## Slide 17
14. Что можно найти и чему оно равно если известно U =22 В и R= 4 Ом
1. силу тока, 26 А.; 2. мощность тока N= 5,5 Вт; 3. силу тока, 5,5А;
4. электрический заряд, 88 Кл; 5. силу тока, 88 А.
U
I=
R
3. силу тока, 5,5А;

## Slide 18
15. Что можно найти и чему оно равно если известно I= 2,4 А и R=48 Ом
1. работу тока, А= 20 Дж; 2. напряжение, 11,52 В; 3. напряжение, 20 А;
4. электрический заряд, 115,2 Кл; 5. напряжение, 115,2 В.
U=IR
5. напряжение, 115,2 В