## Slide 1: Домашнее задание.
Тема №13,14
тест №3 //50б

## Slide 2
Физика от физика, стр.32
Физика 8
Темы №13,14
U
I=
R
Обобщение
R
По разделу
A= UIt

## Slide 3
Зачёт 8-3 Постоянный ток Стр.28
Зачёт3 (практика) лр7,лр8, лр9, лр10, 13-1-6; 14(1,2)
Зачёт3 (теория)
1. Законы последовательного соединения -
2. Законы параллельного соединения -
3. Вольтметр вкл. параллельно т.к. .. 4. Амперметр вкл. последовательно т.к.
5. R вольтметра большое, т.к. . 6. R амперметра маленькое т.к.
7. R лампочки 100 Ом, их 10 штук. Каково общее их сопротивление при
последовательном соединении . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
параллельном соединении . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
8.
2 Ом 20 Ом U0=44В
R0 = …. Ом, I0 = …..А, I1 = ….А, I2 =…..А, U1 =……В, U2 = ……В
9.
R0 = …. Ом, U0 = …..В, U1= …..В,
U2= …..В , I1 = …..А, I2= …..А
10. Работа эл. тока 11. Мощность эл. тока. 1 кВт час
12. КЗ это ситуация когда….. 13. Предохранители работают
14. Лампочки накаливания состоит….. 15. Нагревательные элементы состоят
16.Экспериментально найти мощность эл. тока (л.р .9)
17. Экспериментально найти КПД нагревательного элемента (лр.10)
18. Механизм нагревания проводников током.
ДТЗ 13(1-6)стр23,24; 14(1,2,3,4,5)стр.25,26,27
R1= 3Ом
R = 2Ом
2А

## Slide 4
Какое соед. наз. последовательным? | 1 |  | Какое соед. наз. параллельным?
Законы последовательного соед.? | 2 |  | Законы параллельного соединения.
Почему вольтметр вкл. параллельно? | 3 |  | Почему амперметр вкл. последовательно?
Почему R вольтметра большое? | 4 |  | Почему R амперметра маленькое?
5. R лампочки 100 Ом, их 10 штук. Каково общее их сопротивление при последовательном соединении и параллельном соединении |  |  | 
2 Ом 20 Ом U0=44В Найти U1 ,U2 , I0 , I1 I2 | 6 | R1 = 30 Ом R2=20 Ом I0 = 3A Найти U1 = ,U2 = U0 = I1= I2= | 
Формулы работы эл. тока. | 7 | Формулы мощности эл. тока. | 
Что Вы понимаете под КЗ? | 8 | Как работают предохранители? | 
Устройство лампочки накаливания. | 9 | Нагревательные элементы. | 
Как экспериментально найти мощность эл. тока. | 10 | Как экспериментально найти КПД нагревательного элемента? | 
1 кВт час = | 11 | Механизм нагревания проводников током. | 
т13
1000 Ом
10 Ом
Rо=22Ом
Iо=2А
U1=4В
U2=40В
Rо=12Ом
Uо=36В
I1=1,2А
I2=1,8А
1
=
Ro
1
+
30
1
20
Iо=3А

## Slide 5
1А
R1-?
5Ом
Рис. 5
4Ом
R2
R3
?А
10В
3.R1,2=R1+R2
18. А общее сопротивление с точностью до десятых равно…
15.Чему равно в Омах сопротивление R1-?
16.Чему равна в амперах сила тока на сопротивлении 5Ом?
17. Чему равна в амперах общая сила тока?
U1,2
R1,2=
I1,2
R1,2=10Ом
10Ом =R1+4Ом
6Ом
U3
I3=
R3
10В
I3=
5Ом
2А
I0=I1+I2
3А
=
Ro
1
1
+
R1,2
1
R3
=
Ro
1
1
+
10
1
5
3,3Ом
10В
Rо=
3А

## Slide 6
14. Медный шар имеет массу 5 кг, а объём 1,5 дм3.
Найти объём полости.
mмеди=5000г
Vполости. -?
меди=8,9г/см3
Vобщ. =1,5дм3 =
=1500см3
1.Найдём объём вещества (меди).
м
mм
Vм
=
Vм
=
5000г·см3
8,9г
=562см3
1. Найдём объём полости.
Vп
=
Vобщ
-
Vм
=
1500см3
-
562см3
=
=938см3
Ответ: объём полости составляет 938 см3.
938

## Slide 7
1. Четыре сопротивления по 20Ом включены последовательно. каково общее сопротивление данного участка цепи? Ответ запишите в Ом с точностью до целых.
R0=R1+R2+R3+R4=4R
R0=80 (Ом)
2. Четыре сопротивления по 20Ом включены параллельно. каково общее сопротивление данного участка цепи? Ответ запишите в Ом с точностью до целых.
=
Ro
1
+
R1
1
+
R2
1
=
Ro
N
R1
4
R1
=
=4 (Ом)
Ro
5
ФотФ, стр.32

## Slide 8
3. Электрический ток в жидкостях это
3. За направление электрического тока принято
3. Электрический ток в металлах это:
3. Электрический ток это
5. Направленное движение и положительных и отрицательных ионов.
1.Направленное движение только электронов; 2. Направленное движение только положительных ионов;3. Направленное движение только отрицательных ионов 4. Направленное движение любых заряженных частиц; 5. Направленное движение и положительных и отрицательных ионов.
2. Направленное движение только положительных ионов
частиц
1.Направленное движение только электронов
4. Направленное движение любых заряженных частиц;

## Slide 9
4. Величина, характеризующая действие электрического поля, равная работе поля
1. сила тока; 2. электрическое напряжение;
3. сопротивление данного проводника; 4. заряд данного проводника; 5. тепловое, химическое или магнитное действие тока.
4. Величина, характеризующая интенсивность действий электрического тока, равная величине заряда, прошедшего через проводник за 1 секунду это
4. Прохождение электрического тока по проводнику сопровождается
4. Величина, характеризующая способность проводника препятствовать прохождению по нему электрического тока это
2.U=
q
А
q
1.I =
t
U
I
3.R=
5.

## Slide 10
5. Выберите правильное выражение для определения силы тока
5. Выберите правильное математическое выражение для закона Ома
5. Выберите правильное выражение для функциональной зависимости сопротивления
1.
2.
3.
5. Выберите правильное выражение для определения электрического напряжения
4.
U=IR
5.
6.

## Slide 11
А
А
А
V
?А
?А
3А
2Ом
12В
? Ом
Рис.1
R2
R1
6. Чему равна сила тока на сопротивлении в 2Ом. (рис.1) Ответ запишите в А с точностью до целых.
7. Чему равно сопротивление R2? (рис.1) Ответ запишите в Ом с точностью до целых.
8. Чему равно общее сопротивление участка? (рис.1) Ответ запишите в Ом с точностью до целых.
U1
I1=
R1
12В
I1=
2Ом
6А
U2
R2=
I2
12В
R2=
3А
4Ом
I0=I1+I2
9А
=
Ro
1
1
+
R1
1
R2
=
Ro
1
1
+
2
1
4
1,3Ом
1
12В
Rо=
9А

## Slide 12
m= 30кг
h=20 м
t=1 мин=60с
Ар - ? Nр- ?
Ар=Fр s
Fр=mg=P(т.к. движение равномерное)
s=h
Aр =mgh
Aр =30кг·9,8Н/кг·20м=6000Дж
Nр=Aр /t Nр=6000Дж/60c=100Вт
mg
Fр
9. Каждую минуту насос подает 30л воды на высоту 20м. Какова мощность насоса?
Ответ: Работа силы руки 6000 Дж, а мощность всего 100 ватт.
100

## Slide 13
1А
V
А
V
V
R1
R2
9 В
1В
? В
11. Чему равно сопротивление R2? Ответ запишите в Ом с точностью до целых.
10.Чему равно напряжение на сопротивлении R2? Ответ запишите в вольтах с точностью до целых.
12. Чему равно общее сопротивление участка? (рис.2) Ответ запишите в Ом с точностью до целых
U0=U1+U2
U2=Uо-U1
8В
U2
R2=
I2
8В
R2=
1А
8Ом
R0=R1+R2
U1
R1=
I1
1В
R1=
1А
1Ом
R0=1Ом+8Ом
9Ом
Uо
Rо=
I0
9В
=
1А

## Slide 14
Рис. 3
А
V
2В
4А
13. Показания приборов приведены на рис.3. Что можно ещё найти и чему оно равно?
1.Мощность(2Вт)2.Сопротивление (18Ом)3.Сопротивление (0,5 Ом) 4. Мощность (8 Вт) 5. Сопротивление (2 Ома)
А.1,2 Б.4,3 В.4,5 Г.3,5 Д.2,4
N=A/t=
8Вт
Б.4,3
UI=
I2R=
U
R=
I
2В
R=
4А
3. Сопротивление (0,5 Ома)
4. Мощность (8 Вт)

## Slide 15
14. Внутри чугунной отливки во время литья образовались пустоты. Определить объём этих пустот, если объём всей отливки 4,2 дм3, а её масса 27,3 кг. Плотность чугуна 7000 кг/м3. Ответ введите в см3 и округлите до целых.

## Slide 16: Домашнее задание.
Тема №13,14
зачёт №3 //50б

## Slide 17
А
В
=
+
1
RАВ
1
R2+R1
R3+R4
1
=
+
1
RАВ
1
12
12
1
RАВ=
6Ом
RО=
12Ом
U0 = 60В
I
U
R
=
I0 =5А
V
UАВ =IАВ •RАВ
UАВ =5А •6Ом
UАВ =30В

## Slide 18
1
RАВ
+
1
R1
+
1
R2
1
R3
=
RАВ=
2Ом
1
RСД
+
1
R5
1
R6
=
RСД=
3Ом
RО=
11Ом

## Slide 20: Домашнее задание.
гр6
1189 1155 1154 1153 1192
т13 соед

## Slide 21
Физика от физика,
Тст 8-2 стр.13

## Slide 22
I(А)
U(В)
330
11
?
К вопросу №10
2
1
14. По графику определите сопротивление первого и примерное значение второго
(Выберите правильное высказывание)
1. 33 Ом у первого и примерно 10 Ом у второго;
2. 3630 Ом у первого и примерно 1230 Ом у второго;
3. 30 Ом у первого и примерно 10 Ом у второго;
4. 33 Ом у первого и примерно 99 Ом у второго;
R=
U
I
R=
330
11
3. 30 Ом у первого и примерно 10 Ом у второго;

## Slide 23
9. Что можно найти и чему оно равно если известно, что I= 4 А и R=8 Ом ?
1.мощность тока 2 Вт; 2.напряжение = 32 В; 3.мощность тока 128 Вт; 4.напряжение 2 В; 5. напряжение =32 В.
А. 1,2 Б.2,3 В.1,5 Г.3,5 Д.3,4
U=
IR
U=
32В
N=A/t=
UI=
I2R=
128Вт
Б.2,3
А
V
8Ом
4А

## Slide 24
8кл. Каково напряжение на участке цепи сопротивлением 800 кОм при силе тока 4 мА? Ответ выразите в кВ с точностью до десятых..
А
V
?В
4мА
800 кОм
U=IR
U=800×103×4×10-3
1. 200В 2. 200мВ 3. 3,20 кВ 4. 32кВ 5. 5мкВ
3. 3,2 кВ

## Slide 25
I(А)
U(В)
330
11
?
К вопросу №10
2
1
14. По графику определите сопротивление первого и примерное значение второго
(Выберите правильное высказывание)
1. 33 Ом у первого и примерно 10 Ом у второго;
2. 3630 Ом у первого и примерно 1230 Ом у второго;
3. 30 Ом у первого и примерно 10 Ом у второго;
4. 33 Ом у первого и примерно 99 Ом у второго;
R=
U
I
R=
330
11
3. 30 Ом у первого и примерно 10 Ом у второго;

## Slide 26
V
V
V
V
V
А