## Slide 1: Домашнее задание.
Тема №15 §§ 106-108
Гр5
808, 811, 814, 817, 819
Атока

## Slide 2
Урок - 8 (эл.ток.) № 58. раздел (IV)
ТЕМА: /Т.15/ ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ СИЛА. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ЗАМКНУТОЙ ЦЕПИ И ДЛЯ НЕОДНОРОДНОГО УЧАСТКА ЦЕПИ.
ЦЕЛИ: Знания понятия «ЭДС» и законов Ома.
ЗАДАЧИ: СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ О «ЭДС» И ЗАКОНОВ ОМА КАК ЧАСНОГО СЛУЧАЯ ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ, ПОВТОРЕНИЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАБОТЫ ЭЛ. ТОКА.
ТИП УРОКА:
ВИД УРОКА:
ДЕМОНСТРАЦИИ: 1. Зависимость силы тока от ЭДС и полного сопротивления в цепи. БНП аним №4
1. Консультация по задачам гр. № 1. 2.Создание проблемной ситуации: «Что надо сделать для длительного существования тока в цепи?» 3.Эвристическая беседа по теме 15 с решением поставленной проблемы, выкладкам на доске, демонстрациями и заполнением справочника № 4. 4. Повторение материала темы по опорному конспекту и акцентуацией сложных моментов . 5. Первичная обратная связь по ??? стр. 300 (1,2,3), стр. 303 (1,2,3), 6. ПРЗ 2, стр.305 7. Упр.19 (5,6) | 5м 5м 15м 5м 5м 5м 5м
Д.З. т.№ 15 (пар. 106-108) | 50м
ХОД УРОКА:

## Slide 3
Физика от физика, стр.36,
Физика 10
Тема №15
ЭДС
для полной цепи
з-н Ома
A=Nt
U=
А
q
U
I=
R
q
I =
t
L
S
R=

## Slide 4
РАБОТА ТОКА
действия электрического тока
тепловое
ЛАМПОЧКА
ПЛИТКА…
химическое
В ЖИДКОСТЯХ…
МАГНИТНОЕ
Электродвигатели
ГВОЗДИ…
ГАЛЬВАНОМЕТР
А
V
A=Uq=
U=
q
А
q
I =
t
U=
IR
UIt=
I2Rt =
U
I=
R
U2 t
R
N=A/t=
UI=
I2R=
U2
R
1Дж = 1А1В1с
1кВт ч = 103Вт3600с=3,6МДж
МОЩНОСТЬ ТОКА
F = EN qпр
A=Uq=
UIt=

## Slide 5
Р
Р
насос
сама
ист.тока
Сторонние F
электрические силы
…разделение зарядов сторонними F
(хим. магн. мех…)
ЭДС =
Астор
q
сторонне
разделяющаяя
работа
1,5В – 1,5Дж… 1Кл
F = EN qпр
A=Uq=
UIt=

## Slide 6
з-н Ома

r
R
A=It
=
Астор
q
Aст = Q
Aст = Q (з-н сохр.Е)
It= I2Rt+ I2rt

I=
R+r
1+ 2 - 3
R+r1+r2+r3
I=
1+ 2 - 3

R+r/3
I=
F = EN qпр
A=Uq=
UIt=
=
Астор
q

I=
R+r
15-1, стр.37

## Slide 7
RД-?
А
Iш= IA(n-1)
I0(10А)
RA
I0 =IAn=
Iш
расширение…  чуствит.
Rш-?
(8А)
увеличивается предел изм.и цена деления.
n=5
IV=IД
IАRА =IШRш
IАRА = IA(n-1) Rш
RА
Rш =
(n-1)
IA+Iш
IAn-IA= Iш
V
IVRV+IДRД=nIVRV
100В
10В
90В
RV
n=10
U0 =UV + UД=
n UV
UA=Uш
RД=RV(n-1)
F = EN qпр
A=Uq=
UIt=
=
Астор
q

I=
R+r
15-2, стр.37
15-3, стр.37
IA(2А)

## Slide 8
15-4. Для определения ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока собрали цепь по схеме, приведенной на рисунке При некотором положении скользящего контакта реостата амперметр показал 0,5 А, а вольтметр 4 В. Когда контакт переместили немного влево, амперметр стал показывать 0,9 А, а вольтметр 3,6 В. Вычислить ЭДС и внутреннее сопротивление источника.
= U1+I1r
= U2+I2r
U1- U2
I2 - I1
r =
0,5
4
0,9
3,6
= 4+0,5r
= 3,6+0,9r
4- 3,6
0,9 – 0,5
r =
r =
1Ом
= 3,6+0,9·1
=2,5В
=2,5В
F = EN qпр
A=Uq=
UIt=
=
Астор
q

I=
R+r
ФотФ,15-4; Стр.38

## Slide 9

I=
R+r
12
I=
1+2
15-5. Электрическая цепь состоит из источника тока с ЭДС 12 В и с электрическим сопротивлением 1 Ом. Чему равно напряжение на внешнем сопротивлении, если его величина 2 Ома?
U
IR=
4 А
4А·2Ом=
8В

## Slide 10
15-6. В проводнике сопротивлением 2Ом, подключенном к элементу с ЭДС 4В, сила тока равна 1 А. Какова сила тока при коротком замыкании элемента?
4В
2Ом
1

I=
r+R
=Ir+IR
4=1r+1·2
r =
= Ir +IR
I =
4= I·2
2
2А
I·0
2
2
2Ом
2Ом
15-6;стр.38

## Slide 11
Работа электрического тока (энергия электрического тока превращается в другие виды энергии)
мощность электрического тока
Источники тока – устройства, создающие электрическое поле в цепи, за счет разделения зарядов внутри системы под действием сторонних сил (два полюса)
F = EN qпр
A=Uq=
UIt=
=
Астор
q

I=
R+r

## Slide 12
Источники тока – устройства, создающие электрическое поле в цепи, за счет разделения зарядов внутри системы (два полюса)
«ЭлектроДвижущая Сила» - величина, характеризующая способность источника тока разделять электрический заряд, числено равная работе сторонних (все кроме электр.) сил по разделению единичного заряда.
Закон Ома для замкнутой цепи (следствие закона сохранения энергии): сила тока замкнутой цепи прямо пропорциональна ЭДС и обратно пропорциональна общему сопротивлению цепи
F = EN qпр
A=Uq=
UIt=
=
Астор
q

I=
R+r

## Slide 13: Домашнее задание.
К Теме №15
§§ 106-108
гр3 1024 1025 1026 1027 1028 Е,г 15

## Slide 14
Лабораторная работа №5
Измерение ЭДС и сопротивления
источника тока.
Оборудование:
амперметр, вольтметр, магазин
сопротивлений, источник тока,
соединительные провода.
ход работы:
1. Соберём цепь по схеме:
А
V
А
V
F = EN qпр
A=Uq=
UIt=
=
Астор
q

I=
R+r
Ф от ф, стр.39

## Slide 15
А
V
I 2,А | U2 ,В
0,1А | 2В
I1 ,А | U1 ,В
0,4А | 1,5В
ФвК
= IR+ Ir
= U1+I1r
= U2+I2r
U1- U2
I2 - I1
r =
V
= IRV+ Ir
= UV+ Ir
контрольное измерение

I=
R+r
V
F = EN qпр
A=Uq=
UIt=
=
Астор
q

I=
R+r

## Slide 16
При выключении источника, ДЕРЖАТЬ и вилку и розетку!!!
1.Включай источник тока только после ПРОВЕРКИ учителя.
2. Два провода к вольтметру и в сторону.
3. С (+) источника на (+) амперметра.
4. Собрать последовательную цепь, включив ключ и на (-) источника тока и проверить её.
5. Включить в цепь вольтметр
6. СНЯВ ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ РАЗОМКНУТЬ ЦЕПЬ
! (+) и – на приборах означают лишь правило их включения,
(+) и (–) на источнике означают недостаток и избыток электронов!!!

## Slide 17: Домашнее задание.
ДЛР-?
гр2 501 842 873 850 857 Q

## Slide 18
1.Консультация по теме 15 и Д.З. гр.3. 2.Планирование лабораторной работы. 3. Выполнение работы. 4. Расчет погрешности измерения и выводы о значении ЭДС и сопротивлении источника тока.. 5. (Дополнительно) упр. 10 (7,8) стр.148. | 5м 5м 15м 15м 5м
Д.З. гр. 3. гр3 1024 1025 1026 1027 1028 Е,г 15 | 50м
Урок - 9 (эл.ток.) № 59 (III четв) раздел (IV)
ТЕМА: /ЛР7/ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭДС И СОПРОТИВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКА ТОКА.
ЦЕЛИ: Навыки в определении ЭДС и сопротивления источника тока.
ЗАДАЧИ: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ НАВЫКОВ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭДС И СОПРОТИВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКА ТОКА, ЗАКРЕПЛЕНИИ УМЕНИЙ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ.
ТИП УРОКА:
ВИД УРОКА:
ДЕМОНСТРАЦИИ:
ХОД УРОКА:

## Slide 19: Домашнее задание.
К Теме №15
??? к зач№4
гр 4
F = EN qпр
A=Uq=
UIt=
=
Астор
q

I=
R+r

## Slide 20
820(811) В проводнике сопротивлением 2Ом, подключенном к элементу с ЭДС 1,1В, сила тока равна 0,5 А. Какова сила тока при коротком замыкании элемента?
1,1В
2Ом
0,5

I=
r+R
= Ir+ IR
1,1=0,5r+0,5·2
r =
0,2Ом
= Ir +IR
I =
1,1= I·0,2
5,5
5,5А
I·0
F = EN qпр
A=Uq=
UIt=
=
Астор
q

I=
R+r
15-5 Стр.38

## Slide 21
8. В проводнике сопротивлением 2Ом, подключенном к элементу с ЭДС 4В, сила тока равна 1 А. Какова сила тока при коротком замыкании элемента?
4В
2Ом
1

I=
r+R
=Ir+IR
4=1r+1·2
r =
= Ir +IR
I =
4= I·2
2
2А
I·0
2
2
2Ом
2Ом
Стр.32
F = EN qпр
A=Uq=
UIt=
=
Астор
q

I=
R+r

## Slide 22
3. Для неоднородного участка 1  2 r R 1  2 закон сохранения энергии Аэл + Аст = Q (1 - 2) q + q = I2Rt (1 - 2) +  = IR (1 - 2) +  = U (напряжение) а) для однородного участка  = 0, (1 - 2) = IR=U б) для замкнутой цепи (1 - 2) = 0,  = IR0 в) параллельное соединение ист. 1 2 3 I0 = I1 + I2 - I3  U/R = 1/r1 + 2/r2 - 3/r3 в) последовательное соединение источников 1 2 3 I = (1 + 2 - 3)/R0
F = EN qпр
A=Uq=
UIt=
=
Астор
q

I=
R+r

## Slide 23
1. Консультация по задачам гр. № 1. 2.Создание проблемной ситуации: «Что надо сделать для длительного существования тока в цепи?» 3.Эвристическая беседа по теме 15 с решением поставленной проблемы, выкладкам на доске, демонстрациями и заполнением справочника № 4. 4. Повторение материала темы по опорному конспекту и акцентуацией сложных моментов . 5. Первичная обратная связь по ??? стр. 143 (1,2,3), стр. 147 (1,2), 6. ПРЗ 2, стр.148 7. Упр.10 (5,6) в) последовательное соединение I = (1 + 2 - 3)/R0 | 5м 5м 15м 5м 5м 5м 5м | 3.1  2 r R 1  2 закон сохранения энергии Аэл + Аст = Q (1 - 2) q + q = I2Rt (1 - 2) +  = IR (1 - 2) +  = U (напряжение) а)  = 0, (1 - 2) = IR=U б) (1 - 2) = 0,  = IR0 в) 1 2 3 I0 = I1 + I2 - I3  U/R = 1/r1 + 2/r2 - 3/r3 общ/rобщ = 1/r1 + 2/r2 - 3/r3
Д.З. т.№ 15 (пар. 56,57,58,59) | 50м | 

## Slide 24
Стр.40
ПРЗ1, стр.305 (15-6)