## Slide 1: Домашнее задание.
Гр4
381 291 324 283 1029
д

## Slide 2
1.Определение эл. тока. Направление тока, действия тока. 3.Скорость движения зарядов. Скорость тока. 5.З-н Ома для однородного участка цепи. Включение А и V. 7.Зависимость сопротивления от температуры. 9. Как проверить з-ны последовательного соединения проводников. 11.Шунт. 13.Работа тока. Мощность тока. 15.ЭДС и работа сторонних сил. 17. л.р. Определение Е и r ист. тока. | 2.Сила тока. 1 Ампер. 4.Условия существования тока. 6.Удельное сопротивление. Зависимость сопротивления от длины и сечения. 8.Сверхпроводимость. 10.Как проверить з-ны параллельного соединения проводников. 12.Дополнительное сопротивление. 14.Электрические и сторонние силы в замкнутой цепи. Ист. тока. 16.Вывод закона Ома для замкнутой цепи. 18.Л.Р. Определение удельного сопротивления.
19.Пример расчета сопротивления смешенного соединения проводников.

## Slide 3
Физика от физика, т14,15 ///стр.30,31,36.
Справочник стр.12,13// свободная №14
Физика 10
Темы №14,15
Обобщение
постоянный ток
По разделу №4

## Slide 4
1. Выберите правильное выражение для определения силы тока
1. Выберите правильное математическое выражение для закона Ома
1. Выберите правильное выражение для функциональной зависимости сопротивления
1.
2.
3.
1. Выберите правильное выражение для определения электрического напряжения
4.
U=IR
5.
6.

## Slide 5
2 . Показания приборов приведены на схеме. Что можно найти и чему оно равно?
А
V
2В
4А
1. Мощность(8 Вт)
2. Сопротивление (8 Ом)
3. Сопротивление (0,5 Ома)
4. Мощность (0,5 Вт)
5. Сопротивление (2 Ома)
3.Сопротивление (0,5 Ома)
1. Мощность(8 Вт)
1,3

## Slide 6
3. Чему равно электрическое сопротивление участка цепи постоянного тока, если сила тока в цепи 3 А, а напряжение на участке цепи 22 В? Ответ выразите в Ом с точностью до десятых..
3. Как изменится напряжение на участке цепи с постоянным электрическим сопротивлением при увеличении силы тока в 2 раза? Ответ запишите с +, если увеличится и с -, если уменьшится..
U=IR
2
U
I
R=
7,3

## Slide 7
4. Источник тока в цепи нужен для… (Выберите правильное высказывание) 1. для вытекания из него электрических зарядов; 2. вытекания из него тока; 3. для создания электрических зарядов; 4. для создания электрического поля; 5. для создания электронов.
4. Какие действия электрического тока наблюдаются при пропускании тока через раствор электролита? А.Нагревание, химическое и магнитное действия. Б. Химическое и магнитное действия, нагревания нет. В. Нагревание и магнитное действие, химического действия нет. Г. Нагревание и химическое действие, магнитного действия нет, Д. Только магнитное действие.
4. Какие действия электрического тока наблюдаются при пропускании тока через сверхпроводник? А. Нагревание, химическое и магнитное действия. Б. Химическое и магнитное действия, нагревания нет. В. Нагревание и магнитное действие, химического действия нет. Г. Нагревание и химическое действие, магнитного действия нет, Д. Только магнитное действие.
4. Какие действия электрического тока наблюдаются при пропускании тока через металлический проводник? А. Нагревание, химическое и магнитное действия. Б. Химическое и магнитное действия, нагревания нет. В. Нагревание и магнитное действие, химического действия нет. Г. Нагревание и химическое действие, магнитного действия нет, Д. Только магнитное действие.
4.
А.
Д.
В.

## Slide 8
13.Электрическая цепь обязательно содержит а) ключи, б) соединительные провода, в) потребителя тока г) амперметр или вольтметр, д) источник тока (Выберите правильный набор)
1. а,б,в,г,д, 2. а,б,г,д, 3. а,б,в,г. 4. а,б,г,д. 5. б,в,д.
13. Источник тока в цепи нужен для…
(Выберите правильное высказывание)
1. для вытекания из него электрических зарядов; 2. вытекания из него тока; 3. для создания электрических зарядов; 4. для создания электрического поля; 5. для создания электронов
13. К действиям электрического тока надо отнести а) тепловое, б)магнитное в) ударное г)химическое д) световое
(Выберите правильный набор действий )
1. а) б) в) д) 2 а) б) в) г) д). 3. а) б) г) 4 а) в) г) д. 5. а) б) в) г) д
13. Работа амперметра и вольтметра основана на…
1. тепловом действии тока; 2. магнитном действии тока;
3. химическом действии тока; 4. тепловом и магнитном действии тока; 5. химическом и тепловом действии тока.
2.
4.
5.

## Slide 9
5. Два проводника одинаковой длины изготовлены из одного материала. Какое из приведенных ниже соотношений для электрических сопротивлений первого R1 и второго R2 проводников справедливо, если площадь поперечного сечения первого проводника в 4 раза больше второго? A. R1 = R2 Б. R1 = 4R2. В. 4R1 = R2 Г. Задача не имеет однозначного решения. Д. Среди ответов А—Г нет правильного.
5.. Два проводника с одинаковой площадью поперечного сечения изготовлены из одного материала. Какое из приведенных ниже соотношений для электрических сопротивлений первого R1 и второго R2 проводников справедливо, если первый проводник в 2 раза длиннее второго? А. R1 = R2 Б. R1 = 4R2. В. 4R1 = R2 Г. R1 = 2R2 Д. Среди ответов А—Г нет правильного
R2=
3L×
S/3
Б. R1 = 4R2
R2=
2L×
S
Г. R1 = 2R2
5. Два проводника одинаковой длины и с одинаковой площадью поперечного сечения изготовлены из различных материалов. Какое из приведенных ниже соотношений для электрического сопротивления первого R1 и второго R2 проводников справедливо, если удельное сопротивление материала первого проводника в 2 раза больше удельного сопротивления материала второго? A. R1 = R2 Б. R1 = 4R2. В. 4R1 = R2 Г. R1 = 2R2 Д. Среди ответов А—Г нет правильного.
R1=
L×2
S
Г. R1 = 2R2
В. 4R1=R2
5. Медная проволока обладает электрическим сопротивлением 6 Ом. Каким электрическим сопротивлением обладает медная проволока, у которой в 3 раза больше длина и в 3 раза меньше площадь поперечного сечения? Ответ выразите в Ом с точностью до десятых.
54

## Slide 10
6. Чему равно общее сопротивление электрической цепи (рис. 1)? Ответ выразите в Ом с точностью до десятых.
3. R0=R1+R2
16
1
1
=
Ro
U
+
R1
U
R2
1
1
2
1
=
Ro
U
+
R1
U
R2
1
1
3. R0=R1+R2
8

## Slide 11
7. При включении по какой схеме из приведенных на рисунке 2 вольтметр наиболее точно измеряет напряжение на резисторе R? А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. Точность измерения напряжения во всех случаях одинакова.
7. При включении по какой схеме из приведенных на рисунке 2 амперметр для измерения силы тока через резистор R включен правильно? А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. Точность измерения напряжения во всех случаях одинакова.
7. При включении по какой схеме из приведенных на рисунке 2 вольтметр и амперметр включены неправильно? А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. Точность измерения напряжения во всех случаях одинакова.
4
3

## Slide 12
8. Электрическая цепь состоит из источника тока с внутренним сопротивлением 2 Ом и проводника с электрическим сопротивлением 1 Ом. Сила тока в этой цепи равна 3 А. Чему равна ЭДС источника тока? Ответ выразите в вольтах с точностью до десятых..

I=
R+r
= IR+ Ir
=3 1+3 2
9В
12=2 R+2 1
8. Электрическая цепь состоит из источника тока с ЭДС 12 В, внутренним сопротивлением 2 Ом и проводника с электрическим сопротивлением 1 Ом. Чему равна сила тока в цепи? Ответ выразите в амперах с точностью до десятых..
12
I=
1+2
4
8. Электрическая цепь состоит из источника тока с ЭДС 12 В и с электрическим сопротивлением 1 Ом. Чему равно напряжение на внешнем сопротивлении, если его величина 2 Ома? Ответ выразите в вольтах с точностью до десятых..
8. В электрической цепи, состоящей из источника тока с ЭДС 12 В и с электрическим сопротивлением 1 Ом, протекает ток. Сила тока в этой цепи равна 2 А. Чему равно внешнее сопротивление электрической цепи? Ответ выразите в Ом с точностью до десятых..
5
R
IR=
R+r
8

## Slide 13
8. В проводнике сопротивлением 2Ом, подключенном к элементу с ЭДС 4В, сила тока равна 1 А. Какова сила тока при коротком замыкании элемента?
4В
2Ом
1

I=
r+R
=Ir+IR
4=1r+1·2
r =
= Ir +IR
I =
4= I·2
2
2А
I·0
2
2
2Ом
2Ом
Стр.32

## Slide 14
9. При каком напряжении на участке цепи за 3 с работа тока 2 А будет равна 12 Дж? Ответ выразите в вольтах с точностью до десятых..
9. Чему равна работа тока на участке цепи за 2 с, если сила тока в цепи 3 А, а напряжение на участке цепи 18В? Ответ выразите в Джоулях с точностью до десятых..
A=Uq=
UIt=
I2Rt =
U2 t
R
12=U×2×3
2В
9. За какое время электрический ток на участке цепи совершит работу 18 Дж, если напряжение на участке цепи равно 2 В, а сила тока в цепи 3 А? Ответ выразите в секундах с точностью до десятых..
18=2×3×t
3с
A=18×3×2
108Дж
18=2×I×3
9. Работа тока на участке цепи за 3 с равна 18 Дж. Чему равна сила тока в цепи, если напряжение на участке цепи равно 2 В? Ответ выразите в А с точностью до десятых..
3А
A= UIt

## Slide 15
10. Как изменится мощность постоянного тока, если при постоянном сопротивлении в 4 раза увеличить напряжение на участке цепи? Ответ введите с — , если уменьшится и с точностью до целых.
10. Как изменится количество теплоты, выделяемое за единицу времени, в проводнике с постоянным электрическим сопротивлением при увеличении силы тока в цепи в 2 раза? А. Уменьшится в 4 раза. Б. Увеличится в 2 раза. В. Увеличится в 4 раза. Г. Увеличится в 16 раз. Д. Среди ответов А—Г нет правильного.
N=A/t=
UI=
I2R=
U2
R
16
10. При увеличении напряжения на участке цепи в 2 раза мощность тока увеличилась в 16 раза. Как изменилась при этом сила тока в цепи Ответ введите с — , если уменьшится и с точностью до целых.
4
В. Увеличится в 4 раза.
10. Как изменится мощность постоянного тока, если при неизменном значении напряжения электрическое сопротивление увеличить в 2 раза? Ответ введите с — , если уменьшится и с точностью до целых.
-2

## Slide 16
11. Что можно найти и чему оно равно если известно U =22 В и R= 4 Ом
1. силу тока, 26 А.; 2. мощность тока N= 5,5 Вт; 3. силу тока, 5,5А;
4. Работу тока, 88 Дж; 5. мощность тока N= 121Вт.
U
I=
R
3. силу тока, 5,5А;
N= UI
U2
R
N=
5. мощность тока N= 121Вт.

## Slide 17
11. Что можно найти и чему оно равно если известно I= 2 А и R=4 Ом
1. Мощность тока, N= 16 Вт; 2. напряжение, 2 В;
3. напряжение, 0,5 В; 4. Мощность тока, N= 8Вт;
5. Работу тока, 16 Дж.
U=IR
5. напряжение, 8 В
N= I2R
1. Мощность тока, N= 16 Вт;

## Slide 18
12. Каково напряжение на участке цепи сопротивлением 800 кОм при силе тока 4 мА? Ответ выразите в кВ с точностью до десятых..
А
V
?В
4мА
800 кОм
U=IR
U=800×103×4×10-3
1. 200В 2. 200мВ 3. 3,20 кВ 4. 32кВ 5. 5мкВ
3. 3,2 кВ

## Slide 19
А
Iш= IA(n-1)
I0(10А)
IA(2А)
RA
I0 =IAn=
Iш
расширение…  чуствит.
Rш-?
(8А)
n=5
IАRА =IШRш
IАRА = IA(n-1) Rш
RА
Rш =
(n-1)
IA+Iш
IAn-IA= Iш
UA=Uш
13. Как изменятся показания амперметра с внутренним сопротивлением 20 Ом, если параллельно с ним включить шунт с электрическим сопротивлением 1 Ом? Ответ введите с — , если уменьшится и с точностью до целых.
20 =(n-1)1 Ом
20 =(n-1)
21 =n
RА = (n-1) Rш

## Slide 20
RД
IV=IД
V
IVRV+IДRД=nIVRV
RV
U0 =UV + UД=
n UV
RД=RV(n-1)
13. Как изменятся показания вольтметра с внутренним сопротивлением 10 кОм, если последовательно с ним включить дополнительное сопротивление 10 кОм? Ответ введите с — , если уменьшится и с точностью до целых.
RV+RД=n×RV
10+10=n×10
n=2

## Slide 21
I(А)
U(В)
330
11
?
К вопросу №10
2
1
14. По графику определите сопротивление первого и примерное значение второго
(Выберите правильное высказывание)
1. 33 Ом у первого и примерно 11 Ом у второго;
2. 3630 Ом у первого и примерно 1230 Ом у второго;
3. 30 Ом у первого и примерно 90 Ом у второго;
4. 30 Ом у первого и примерно 10 Ом у второго;
R=
U
I
R=
330
11
30 Ом у первого и примерно 90 Ом у второго;
10

## Slide 22
15.Чему равно в Омах сопротивление R1-? на рис. 5
3А
R1-?
60 Ом
Рис. 5
?А
120В
16.Чему равна в амперах сила тока на сопротивлении 60 Ом?
18. А общее сопротивление равно…
17. Чему равна в амперах общая сила тока?
R=
U
I
R=
120В
3А
R1=40Ом
U
I=
R
I=
120В
60 Ом
2А
5А
1
=
Ro
U
+
R1
U
R2
1
1
1
=
Ro
U
+
60
U
40
1
1
24 Ом

## Slide 23
1А
R1-?
5Ом
Рис. 5
4Ом
R2
R3
?А
10В
R1,2=R1+R2
18. А общее сопротивление с точностью до десятых равно…
15.Чему равно в Омах сопротивление R1-?
16.Чему равна в амперах сила тока на сопротивлении 5Ом?
17. Чему равна в амперах общая сила тока?
U1,2
R1,2=
I1,2
R1,2=10Ом
10Ом =R1+4Ом
6Ом
U3
I3=
R3
10В
I3=
5Ом
2А
I0=I1+I2
3А
=
Ro
1
1
+
R1,2
1
R3
=
Ro
1
1
+
10
1
5
3,3Ом
10В
Rо=
3А

## Slide 24
1А
R1-?
5Ом
Рис. 5
4Ом
R2
R3
?А
10В
R1,2=R1+R2
18. А общее сопротивление с точностью до десятых равно…
15.Чему равно в Омах сопротивление R1-?
16.Чему равна в амперах сила тока на сопротивлении 5Ом?
17. Чему равна в амперах общая сила тока?
U1,2
R1,2=
I1,2
R1,2=10Ом
10Ом =R1+4Ом
6Ом
U3
I3=
R3
10В
I3=
5Ом
2А
I0=I1+I2
3А
=
Ro
1
1
+
R1,2
1
R3
=
Ro
1
1
+
10
1
5
3,3Ом
10В
Rо=
3А

## Slide 25
1
RАВ
+
1
R1
+
1
R2
1
R3
=
RАВ=
2Ом
1
RСД
+
1
R5
1
R6
=
RСД=
3Ом
RО=
11Ом

## Slide 26
А
В
=
+
1
RАВ
1
R2+R1
R3+R4
1
=
+
1
RАВ
1
12
12
1
RАВ=
6Ом
RО=
12Ом
U0 = 60В
I
U
R
=
I0 =5А
V
UАВ =IАВ •RАВ
UАВ =5А •6Ом
UАВ =30В

## Slide 27
U0 = 50В
смешенное соединение
=
+
1
RАВ
1
R2+R1
R3+R4
1
А
В
С
Д
=
+
1
RАВ
1
2+2
3+3
1
RАВ=
АВ
СД
2,4Ом
=
1
RСД
+
1
R5
+
1
R6
+
1
R7
1
R8
1
RСД
+
1
2
+
1
3
+
1
3
1
2
=
RСД=
0,6Ом
RО=
5Ом
24В
24В
6В
6В
6А
4А
3А
3А
2А
2А
10А
10А
А
А
2
2
2
R2
R1
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
3
3
3
2
3
2
2
U9=20В
Справочник 8кл. Стр. 10
I
U
R
=
I0 =10А
=
5
12
2,4Ом
=
10
6
0,6Ом
UАВ= IАВ·R АВ
UCD= ICD·RCD

## Slide 28
R1=10Ом
R2=10Ом
R4=30Ом
R5=30Ом
R6=30Ом
А
В
А
А
=
+
1
RАВ
1
R2
R1
1
RАВ=
5Ом
1
RСД
+
1
R4
+
1
R5
+
1
R6
RСД=
10Ом
RО=
20Ом
U0 = 120В
I
U
R
=
I0=6А
V
UАВ=30В
30В
С
Д
Uсд=60В
U5+Uсд +UАВ +U0 =120В
30В
3А
3А
2А
2А
2А
I0=6А
V
=
60В
В№3,зад№2 Стр.37

## Slide 29: Домашнее задание.
Тема №13,14
зачёт №3 //50б

## Slide 30
Зачёт 8-3
Электрические цепи
Стр.35
Схемы к зачёту стр.40
№4,13,15

## Slide 31
Какое соед. наз. последовательным? | 1 |  | Какое соед. наз. параллельным?
Законы последовательного соед.? | 2 |  | Законы параллельного соединения.
Почему вольтметр вкл. параллельно? | 3 |  | Почему амперметр вкл. последовательно?
Почему R вольтметра большое? | 4 |  | Почему R амперметра маленькое?
5. R лампочки 100 Ом, их 10 штук. Каково общее их сопротивление при последовательном соединении и параллельном соединении |  |  | 
2 Ом 20 Ом U0=44В Найти U1 ,U2 , I0 , I1 I2 | 6 | R1 = 30 Ом R2=20 Ом I0 = 3A Найти U1 = ,U2 = U0 = I1= I2= | 
Формулы работы эл. тока. | 7 | Формулы мощности эл. тока. | 
Что Вы понимаете под КЗ? | 8 | Как работают предохранители? | 
Устройство лампочки накаливания. | 9 | Нагревательные элементы. | 
Как экспериментально найти мощность эл. тока. | 10 | Как экспериментально найти КПД нагревательного элемента? | 
1 кВт час = | 11 | Механизм нагревания проводников током. | 
стр.35
1000 Ом
10 Ом
Rо=22Ом
Iо=2А
U1=4В
U2=40В
Rо=12Ом
Uо=36В
I1=1,2А
I2=1,8А
1
=
Ro
1
+
30
1
20

## Slide 32
1.Определение эл. тока. Направление тока, действия тока. 3.Скорость движения зарядов. Скорость тока. 5.З-н Ома для однородного участка цепи. Включение А и V. 7.Зависимость сопротивления от температуры. 9. Как проверить з-ны последовательного соединения проводников. 11.Шунт. 13.Работа тока. Мощность тока. 15.ЭДС и работа сторонних сил. 17. л.р. Определение Е и r ист. тока. | 2.Сила тока. 1 Ампер. 4.Условия существования тока. 6.Удельное сопротивление. Зависимость сопротивления от длины и сечения. 8.Сверхпроводимость. 10.Как проверить з-ны параллельного соединения проводников. 12.Дополнительное сопротивление. 14.Электрические и сторонние силы в замкнутой цепи. Ист. тока. 16.Вывод закона Ома для замкнутой цепи. 18.Л.Р. Определение удельного сопротивления.
19.Пример расчета сопротивления смешенного соединения проводников.

## Slide 33: Домашнее задание.
Гр4
757 759 768 770 772

## Slide 34
1 | 2/т14 | 3 | 4 | 5/C | 6 | 7/т15 | 8 | 9 | 10 | 
697 | 785 | 794 | 799 | 757 | 763 | 789ш | 326 | 820 | 825 | красн-важн
700 | 787 | 795 | 800 | 759 | 764 | 790д | 327 | 821 | 826 | зел-кач
702б | 788 | 796 | 801 | 768 | 744 | 816 | 326 | 822 | 827 | син-повтор
703 | 792 | 797 | 803 | 770 | 746+ | 818 | 327 | 823 | 828 | черн-по теме
706 | 793 | 798 | 804 | 772 | 748 | 819 | 329 | 824 | 829 | 
Fk,Е | 14 | 14 | 14 | С | э.ст | Е,г | F*d,зси | Е,г | Е,г | сир-распеч
класс 10-2 (Рымкевич/ новый)

## Slide 35
3.1  2 r R 1  2 закон сохранения энергии Аэл + Аст = Q (1 - 2) q + q = I2Rt (1 - 2) +  = IR (1 - 2) +  = U (напряжение) а)  = 0, (1 - 2) = IR=U б) (1 - 2) =  = IR0 в) 1 2 3 I0 = I1 + I2 - I3  U/R = 1/r1 + 2/r2 - 3/r3 в) последовательное соединение I = (1 + 2 - 3)/R0